АРХИВ ВОЈВОДИНЕ

НОВИ САД

Дунавска 35.

www.arhivvojvodine.org.rs

БРОЈ: I 404-119/17-14

ДАНА: 17. септембар 2014.

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл.  гласник  РС”  бр.  124/2012, у даљем тексту: Закон), Комисија за јавну набавку образована Решењем директора Архива Војводине број:  I 404-119/2-14  од 05. септембра 2014. године

Припремила је

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ БР. 1.

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у поступку  јавне набавке  мале вредности (радова): набавка радова : Текуће поправке зграде – санација капиларне влаге у темељима  и  санација подземних вода у сутерену објекта Архива Војводине, и то фазно, технички посебно изводљивог дела

Ред. Број ЈН 04/14

Предмет: Информација о исправци текста у Конкурсној документацији у поступку  јавне набавке  мале вредности (радова): набавка радова : Текуће поправке зграде – санација капиларне влаге у темељима  и  санација подземних вода у сутерену објекта Архива Војводине, и то фазно, технички посебно изводљивог дела, Ред. Број ЈН 04/14.

Извршити исправку у тексту.

Набавка објављена на Порталу јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/ и на интернет страници Архива Војводине www.arhivvojvodine.org.rs   дана 12. септембра 2014. године.

- У конкурсној документацији од 12. септембра 2014. године на страни 7/58 у поглављу 3. Врста и спецификација радова, мења се количина, и то у делу табеле

где стоји

| 2 | УНУТРАШЊИ ЗИДОВИ | јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Unutrašnje zidove podrumskih prostorija, izvedenih od pune opeke, debljine zida 80 cm, potpuno preseći dijamantskom sajlom, u etapama od po 10-20 cm, očistiti rez, izmeriti visinu reza radi ugradnje PVC šina sa vertikalnim krilcima, kao HIO Master šina ili slično. Pre ugradnje, svaku šinu sa 14 mm precizno obrusiti na izmerenu visinu reza, da bi šine samostalno, svojom konstrukcijom, sprečile sleganje objekta, a vertikalna krilca preuzela na sebe teret objekta, bez ikakvih deformacija. Rezove injektirati cement polimernom masom, sa pumpom pod pritiskom od 30 bara i iglom koja se provlači na drugi kraj zida. Injektirana masa mora u potpunosti da ispuni zonu reza, donju i gornju stranu reza, kao i celu površinu šine, i posle ošvršćavanja sa šinom čini jednu monolitnu spojnicu. Obavezno je priložiti atest na vertikalno opterećenje, šine na suvo, ne manje od 9MPa, kao istatički proračun sleganja. Obračun po m1 komplet izvedene pozicije | m1 | 61 |

са извршеном изменом треба да стоји

| 2 | УНУТРАШЊИ ЗИДОВИ | јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Unutrašnje zidove podrumskih prostorija, izvedenih od pune opeke, debljine zida 80 cm, potpuno preseći dijamantskom sajlom, u etapama od po 10-20 cm, očistiti rez, izmeriti visinu reza radi ugradnje PVC šina sa vertikalnim krilcima, kao HIO Master šina ili slično. Pre ugradnje, svaku šinu sa 14 mm precizno obrusiti na izmerenu visinu reza, da bi šine samostalno, svojom konstrukcijom, sprečile sleganje objekta, a vertikalna krilca preuzela na sebe teret objekta, bez ikakvih deformacija. Rezove injektirati cement polimernom masom, sa pumpom pod pritiskom od 30 bara i iglom koja se provlači na drugi kraj zida. Injektirana masa mora u potpunosti da ispuni zonu reza, donju i gornju stranu reza, kao i celu površinu šine, i posle ošvršćavanja sa šinom čini jednu monolitnu spojnicu. Obavezno je priložiti atest na vertikalno opterećenje, šine na suvo, ne manje od 9MPa, kao istatički proračun sleganja. Obračun po m1 komplet izvedene pozicije | m1 | 110,67 |

- У конкурсној документацији од 12. септембра 2014. године на страни 42/58 до 43/58 у поглављу 11. ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ, ОВЕРАВА ПЕЧАТОМ И ПОПУЊЕНЕ ДОСТАВЉА КАО САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ, КАО И ОСТАЛУ ПРИПАДАЈУЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ТРАЖЕНУ И НАЗНАЧЕНУ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ, мења се количина, и то у делу табеле ОБРАЗАЦ  2 Структура понуђене цене

где стоји

| Ред. Бр. | Опис позиције | Јединица мере | Количина | Вредност по јед.мере без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а | Укупна вредност са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | УНУТРАШЊИ ЗИДОВИ Unutrašnje zidove podrumskih prostorija, izvedenih od pune opeke, debljine zida 80 cm, potpuno preseći dijamantskom sajlom, u etapama od po 10-20 cm, očistiti rez, izmeriti visinu reza radi ugradnje PVC šina sa vertikalnim krilcima, kao HIO Master šina ili slično. Pre ugradnje, svaku šinu sa 14 mm precizno obrusiti na izmerenu visinu reza, da bi šine samostalno, svojom konstrukcijom, sprečile sleganje objekta, a vertikalna krilca preuzela na sebe teret objekta, bez ikakvih deformacija. Rezove injektirati cement polimernom masom, sa pumpom pod pritiskom od 30 bara i iglom koja se provlači na drugi kraj zida. Injektirana masa mora u potpunosti da ispuni zonu reza, donju i gornju stranu reza, kao i celu površinu šine, i posle ošvršćavanja sa šinom čini jednu monolitnu spojnicu. Obavezno je priložiti atest na vertikalno opterećenje, šine na suvo, ne manje od 9MPa, kao istatički proračun sleganja. Obračun po m1 komplet izvedene pozicije | m1 | 61 |  |  |  |

са извршеном изменом треба да стоји

| Ред. Бр. | Опис позиције | Јединица мере | Количина | Вредност по јед.мере без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а | Укупна вредност са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | УНУТРАШЊИ ЗИДОВИ Unutrašnje zidove podrumskih prostorija, izvedenih od pune opeke, debljine zida 80 cm, potpuno preseći dijamantskom sajlom, u etapama od po 10-20 cm, očistiti rez, izmeriti visinu reza radi ugradnje PVC šina sa vertikalnim krilcima, kao HIO Master šina ili slično. Pre ugradnje, svaku šinu sa 14 mm precizno obrusiti na izmerenu visinu reza, da bi šine samostalno, svojom konstrukcijom, sprečile sleganje objekta, a vertikalna krilca preuzela na sebe teret objekta, bez ikakvih deformacija. Rezove injektirati cement polimernom masom, sa pumpom pod pritiskom od 30 bara i iglom koja se provlači na drugi kraj zida. Injektirana masa mora u potpunosti da ispuni zonu reza, donju i gornju stranu reza, kao i celu površinu šine, i posle ošvršćavanja sa šinom čini jednu monolitnu spojnicu. Obavezno je priložiti atest na vertikalno opterećenje, šine na suvo, ne manje od 9MPa, kao istatički proračun sleganja. Obračun po m1 komplet izvedene pozicije | m1 | 110,67 |  |  |  |

У циљу сачињавања исправне понуде, понуђачи су дужни да своје понуде састављају у складу са овим извршеним изменама.

Измене и допуне Конкурсне документације, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним

набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/ и на интернет страници Архива Војводине www.arhivvojvodine.org.rs.

Из практичних разлога у састављању понуде, свим заинтересованим понуђачима у наставку овог текста достављамо пречишћен текст ОБРАЗАЦ  2 Структура понуђене цене

Чланови комисије за јавну набавку:

| Р. бр. | Име и презиме | Потпис |
| --- | --- | --- |
| 1 | Виолета Лукић председник комисије |  |
| 2 | Славица Ивковић члан |  |
| 4 | Бранислав Пемац члан |  |

ОБРАЗАЦ  2

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНА ЦЕНЕ ПОПУНИТИ, ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАТИ, ЧИМЕ СЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА СУ ТАЧНИ ПОДАЦИ КОЈИ СУ У ИСТОМ НАВЕДЕНИ

За набавку  радова (ЈН 04/14) : Текуће поправке зграде – санација капиларне влаге у темељима  и  санација подземних вода у сутерену објекта Архива Војводине, и то фазно, технички посебно изводљивог дела, у складу са техничком спецификацијом дајемо следећу понуду:

| Ред. Бр. | Опис позиције | Јединица мере | Количина | Вредност по јед.мере без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а | Укупна вредност са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А – ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ručno ili mašinsko razbijanje postojećih betonskih staza oko objekta, širine 70 cm izvedenih od nabijenog betona. Šut utovariti i odvesti na deponiju | m1 | 61 |  |  |  |
| 2 | Ručni ili mašinski iskop zemlje oko objekta. Potrebno je formirati tehnički rov dubine 180 cm. Rov je na površini širok 100 cm, a pri dnu 70 cm (dužni metar rova zapreminski iznosi 1.53 m³ zemlje). Detaljno očistiti zid od viška zemlje. Zemlju iz iskopa odbaciti od radne zone. | m1 | 61 |  |  |  |
| Ред. Бр. | Опис позиције | Јединица мере | Количина | Вредност по јед.мере без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а | Укупна вредност са ПДВ-ом |
| 3. | Nabavka materijala i izrada privremenog zaštitnog krova preko iskopanog rova oko objekta. Krov je na jednu vodu, izveden od letava i PVC folije učvršćene zemljom, tako da osigurava rov od kiše. | m1 | 61 |  |  |  |
| 4. | Nabavka materijala i postavljanje drenažne cevi prečnika 100 mm na dno tehničkog rova oko objekta. Cev se postavlja na tampon peska, nivelisanog pod padom od 1% | m1 | 61 |  |  |  |
| 5. | Nasipanje tehničkog rova krupnim šljunkom (frakcija 30-60) u sloju visine 50 cm iznad drenažne cevi. Stabilizacija tla. Ostatak rova zasuti zemljom iz iskopa, uz nabijanje u slojevima po 30 cm. Višak zemlje rasporediti u dvorištu. | m1 | 61 |  |  |  |
| Ред. Бр. | Опис позиције | Јединица мере | Количина | Вредност по јед.мере без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а | Укупна вредност са ПДВ-ом |
| 6. | Betoniranje novih zaštitnih staza oko objekta, nabijenim betonom debljine 10 cm, na tamponu od šljunka. Širina staze 70 cm | m1 | 61 |  |  |  |
| 7. | Mašinski iskop rova uskom kašikom, postavljanje PVC cevi prečnika 100 mm za spoj drenaže objekta sa šahtom atmosferske kanalizacije. Cev postaviti pod propisanim padom, rov zatrpati i nabiti tlo. Obračin po m1 komplet izvedene pozicije | m1 | 30,00 |  |  |  |
|  | Б – ПРЕСЕЦАЊЕ ОБЈЕКТА-ХИДРОИЗОЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Опис позиције | Јединица мере | Количина | Вредност по јед.мере без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а | Укупна вредност са ПДВ-ом |
| 1 | ТИП 1 : СПОЉНИ ЗИД Spoljne podrumske zidove, izvedene od pune opeke, debljine zida 80 cm, potpuno preseći dijamantskom sajlom, u etapama od po 10-20 cm, očistiti rez, izmeriti visinu reza radi ugradnje PVC šina sa vertikalnim krilcima, kao HIO Master šina ili slično. Pre ugradnje, svaku šinu sa 14 mm precizno obrusiti na izmerenu visinu reza, da bi šine samostalno, svojom konstrukcijom, sprečile sleganje objekta, a vertikalna krilca preuzela na sebe teret objekta, bez ikakvih deformacija. Rezove injektirati cement polimernom masom, sa pumpom pod pritiskom od 30 bara i iglom koja se provlači na drugi kraj zida. Injektirana masa mora u potpunosti da ispuni zonu reza, donju i gornju stranu reza, kao i celu površinu šine, i posle ošvršćavanja sa šinom čini jednu monolitnu spojnicu. Obavezno je priložiti atest na vertikalno opterećenje, šine na suvo, ne manje od 9MPa, kao istatički proračun sleganja. Spoljnu stranu zida, ka tehničkom rovu, u punoj visini, od mesta reza do kote terena detaljno očistiti od ostataka zemlje, maltera, nečistoća, masti isl. Fuge u zidu od opeke isčistiti do dubine od 1,5 – 2 cm i otprašiti. Tako pripremljen zid dersovati cementnim malterom 1/3, i uz sve potrebne predradnje izvesti vertikalnu hidroizolaciju zida uz upotrebu Villas traka 0830/54252 E-G debljine 4mm ili slično. Ovako izvedena vertikalna hidroizolacija zaštićuje se slojem čepaste folije, po celoj površini. Obračun po m1 komplet izvedene pozicije | m1 | 61 |  |  |  |
| Ред. Бр. | Опис позиције | Јединица мере | Количина | Вредност по јед.мере без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а | Укупна вредност са ПДВ-ом |
| 2 | УНУТРАШЊИ ЗИДОВИ Unutrašnje zidove podrumskih prostorija, izvedenih od pune opeke, debljine zida 80 cm, potpuno preseći dijamantskom sajlom, u etapama od po 10-20 cm, očistiti rez, izmeriti visinu reza radi ugradnje PVC šina sa vertikalnim krilcima, kao HIO Master šina ili slično. Pre ugradnje, svaku šinu sa 14 mm precizno obrusiti na izmerenu visinu reza, da bi šine samostalno, svojom konstrukcijom, sprečile sleganje objekta, a vertikalna krilca preuzela na sebe teret objekta, bez ikakvih deformacija. Rezove injektirati cement polimernom masom, sa pumpom pod pritiskom od 30 bara i iglom koja se provlači na drugi kraj zida. Injektirana masa mora u potpunosti da ispuni zonu reza, donju i gornju stranu reza, kao i celu površinu šine, i posle ošvršćavanja sa šinom čini jednu monolitnu spojnicu. Obavezno je priložiti atest na vertikalno opterećenje, šine na suvo, ne manje od 9MPa, kao istatički proračun sleganja. Obračun po m1 komplet izvedene pozicije | m1 | 110,67 |  |  |  |
| без ПДВ-а Укупна цена ( А + Б) са ПДВ-ом | _________________________________ ________________________________ |

Понуђач попуњава тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке. Понуђач мора да попуни сваку јединичну цену о овом обрасцу.

У случају да било које поље у које се уноси јединична цена не буде попуњено наручилац ће у складу са чланом 106. став 1. тачка 5. одбити понуду као неприхватљиву.

Датум                                                               М.П.	  	                         за Понуђача

(печат и потпис овлашћеног лица)